S.R. DA ECONOMIA, S.R. DO AMBIENTE E DO MAR Portaria n.º 94/2012 de 28 de Agosto de 2012

Fixa os valores limite de emissão (VLE) aplicáveis às instalações que utilizem motores de combustão interna de ciclo Diesel

O cumprimento dos objetivos da qualidade do ar fixados pelo Decreto Legislativo Regional n.º 32/2012/A, de 13 de julho, que estabelece o regime jurídico da qualidade do ar e da proteção da atmosfera, exige que para determinadas atividades com maior potencial poluente sejam fixados valores limite de emissão (VLE), estabelecendo o nível de emissão que não deve ser excedida durante um ou mais períodos determinados. Esses limites visam assegurar a proteção da saúde humana e do ambiente e constituem um instrumento essencial da política de prevenção e controlo do ambiente atmosférico.

Os valores limite de emissão fixados devem ser plenamente tidos em conta na concessão de licenças para atividades industriais, nos termos da Diretiva n.º 2008/1/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de janeiro de 2008, relativa à prevenção e controlo integrados da poluição, transposta para o direito regional pelo Decreto Legislativo Regional n.º 30/2010/A, de 15 de novembro, que aprova o regime jurídico da avaliação do impacte e do licenciamento ambiental.

Nesse contexto, pela presente portaria procede-se à definição de valores limite de emissão de poluentes para a atmosfera a partir de instalações que utilizem motores de combustão interna de ciclo Diesel, nomeadamente instalações de produção de eletricidade e outras atividades que utilizem equipamentos daquele tipo. São fixados valores distintos para as instalações já existentes e para as novas instalações, tendo em conta o progresso técnico e a necessidade de acomodar instalações já em funcionamento.

Aproveita-se a oportunidade para revogar a Portaria n.º 29/77, de 13 de Setembro, referente aos limites de densidade dos fumos de escape dos motores dos veículos automóveis, já que entretanto foram fixadas outras normas de controlo das emissões para a atmosfera que tornam aqueles limites obsoletos.

Manda o Governo Regional, pelos Secretários Regionais da Economia e do Ambiente e do Mar, nos termos do n.º 1 do artigo 51.º do Decreto Legislativo Regional n.º 32/2012/A, de 13 de julho, o seguinte:

1. A presente portaria fixa os valores limite de emissão (VLE) aplicáveis às instalações de combustão ciclo Diesel abrangida pelo artigo 2.ºdo Decreto Legislativo Regional n.º 32/2012/A, de 13 de julho.

2. Os motores de combustão interna de ciclo Diesel em exploração ou em funcionamento à data da entrada em vigor da presente Portaria estão sujeitos aos VLE constantes do Anexo I à presente portaria, da qual é parte integrante.

3. Os motores de combustão interna de ciclo Diesel que iniciem a sua exploração ou funcionamento após a data de entrada em vigor da presente portaria estão sujeitos aos VLE constantes do Anexo II, à presente portaria, da qual é parte integrante.

4. Os valores referentes à potência das instalações devem ser entendidos como potências térmicas nominais, expressas em MWth.

5. Os VLE dos poluentes atmosféricos são expressos em mg/Nm3, referidos às condições normalizadas de pressão (101,3 kPa), temperatura (273,15 K) e gás seco.

6. É revogada a Portaria n.º 29/77, de 13 de setembro.

7. A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Secretarias Regionais da Economia e do Ambiente e do Mar.

Assinada em 24 de agosto de 2012.

A Secretária Regional da Economia, Luisa Maria estrela Rego Miranda Schanderl. - O Secretário Regional do Ambiente e do Mar, José Gabriel do Álamo de Meneses.

Anexo I

Valores limite de emissão para motores de combustão interna

ciclo Diesel

1. Instalações que iniciem a sua exploração ou funcionamento antes da data de entrada em vigor da presente portaria – para um teor de O2 de 15%:

1.1. Óxidos de azoto – NOx (expresso como NO2, em mg/Nm3):

| Motores ciclo Diesel | Combustíveis líquidos |
| --- | --- |
|  | (750 rpm | 750 rpm |
| >20 MWth e <50 MWth | 2000 | 2200 |
| >05 MWth e ≤20 MWth | 2300 | 2500 |

1.2. Monóxido de carbono - CO, expresso em mg/Nm3:

|  | Combustíveis líquidos |
| --- | --- |
| Motores ciclo Diesel | 750 |

1.13. Partículas totais, compostos orgânicos voláteis não metânicos – COVNM (expresso como C) e dióxido de enxofre – SO2, expressos em mg/Nm3:

| Motores em Geral | Combustíveis líquidos |
| --- | --- |
| Partículas totais | 150 |
| COVNM | 50 |
| SO2 | 600 |

Anexo II

1. Instalações que iniciem a sua exploração ou funcionamento após a data de entrada em vigor da presente portaria – para um teor de O2 de 15%:

1.1. Óxidos de azoto – NOx, expresso como NO2, em mg/Nm3:

|  | Combustíveis líquidos |
| --- | --- |
| Motores ciclo Diesel | (750 rpm | <750 rpm |
| >20 MWth e <50 MWth | 1500 | 1650 |
| >05 MWth e ≤20 MWth ≤05 MWth | 1750 2200 | 1900 |

1.2. Monóxido de carbono - CO, expresso em mg/Nm3:

|  | Combustíveis líquidos |
| --- | --- |
| Motores ciclo Diesel | 500 |

1.3. Partículas totais, compostos orgânicos voláteis não metânicos – COVNM (expresso como C) e dióxido de enxofre – SO2, expressos em mg/Nm3:

| Motores em Geral | Combustíveis líquidos |
| --- | --- |
| Partículas totais | 100 |
| COVNM | 50 |
| SO2 | 600 |